## Slide 1: 自动化认知与实践 电子电路基础
哈尔滨工业大学（深圳）
机电工程与自动化学院
熊昊

## Slide 2: 基本电量
原子结构
  物质的基本元素
  质子、中子、电子
  质子+ve电荷
  电子-ve电荷
通性相斥、异性相吸
  原子为电中性，质子和电子数量相等
  电荷最小单位：q(一个电子) =-1.6 x 10-19C
  电子能够轻松脱离或附到原子最外层轨道

## Slide 3: 导体和绝缘体
导体——原子最外层的价电子很容易挣脱原子核的束缚
  电阻率很小且易于传导电流的物质
  电流能够流过导体
绝缘体——不善于传导电流的物质，又称为电介质
  电阻率很大且不易于传导电流的物质
趋肤效应

## Slide 4: 电流
物质中带电粒子定向有规则的移动就形成电流。
  单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度
  字母 I表示
  单位是安培(A)
  1安培=1秒流过1库伦电荷
  正电荷移动的方向规定为电流的实际方向
粒子运动
电流
？
？
？
？

## Slide 5: 电压
也称作电势差或电位差，是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量
为了使电流在两点上流过，需要两点之间有电势差
  字母 V表示
  单位是伏特(V)
需要外力
电池

## Slide 6: 电阻
导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻
两点之间电压相同
  电阻大->电流小
  电阻小->电流大
理想的导线->理想导体->没有电阻
理想绝缘体->电阻值无限大
实际原件->电阻值有限(所有载荷都有电阻)

## Slide 7: 电阻
字母 R表示
单位是欧姆(Ω)
导线的电阻
电阻经常用来限制电流
电阻率
面积
长度

## Slide 8: 电阻分类
固定电阻、电位器（可变电阻）、特种电阻

## Slide 9: 常用的电阻类型

## Slide 10: 电阻值的标示方法
电阻值的标示方法通常有四种：
  （1）直标法：表面印有电阻值及误差,如2.2KΩ±5%
  （2）数字字符法：用数字和字母表示阻值及误差, 如2.2K J , 2K2 J；(F G J K -- 1% 2% 5% 10%)
  （3）色环表示法：表面印有色环，用色环表示阻值及误差，便于检查与维修。有四色环和五色环表示。
  （4）数码法：用3位或4位数字表示，如151, 为150Ω；前两位表示有效数字，第三位表示有效数字后面0的个数。如4位数、则前3位表示有效数字。
常见有：1/16W、1/8W，1/4W，1/2W，1W，2W，5W，10W，20W、100W…

## Slide 12
第一位数
第二位数
倍乘数
允许误差
1
0
102
1000
(1k)
误差：金色 —  5% 银色 —  10%
无色 —  20% 棕色 —  1%
10%
倍乘数
允许误差
1
0
0
102
10k
 1%
电阻的前两位或三位有效数字乘10的n次方
电阻的色环标识
棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
K——103
M——106
m—— 10-3

## Slide 13
练习
棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
3 3 k
2.2 k
47 
910 k
560 
1 M
2.74 k
1 k
560 

## Slide 14: 色环电阻值速读方法
在工程实践中，如何快速准确地读出色环电阻的值，是一项基本功。下面介绍速读方法。
普通精度的电阻用四条色环来表示其阻值与误差级别，首先要把颜色与所代表的数字记熟，即：棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0。色环与数字的对应关系，把它们编成口诀：
首先背熟此口诀，其次是搞清第三环所表示的数量级，即第三环表示第一、二位有效数字之后加“0”的个数，再加上最后一环，金色为I级误差（±5%）、银色为Ⅱ级误差（±10%），这样就能迅速读出阻值和误差了。精密电阻（误差为±1%）用五条色环表示，可与上比较总结，记忆其规律。
棕1红2橙上3，4黄5绿6是蓝，
7紫8灰9雪白，黑色是0须记牢。

## Slide 15
色环环数 | 第一环 | 第二环 | 第三环 | 第四环
黑 | 0 | 0 | 100 | 
棕 | 1 | 1 | 101 | ±1%
红 | 2 | 2 | 102 | 
橙 | 3 | 3 | 103 | 
黄 | 4 | 4 | 104 | 
绿 | 5 | 5 | 105 | 
蓝 | 6 | 6 | 106 | 
紫 | 7 | 7 | 107 | 
灰 | 8 | 8 | 108 | 
白 | 9 | 9 | 109 | 
金 |  |  | 10-1 | ±5%
银 |  |  | 10-2 | ±10%
无色 |  |  |  | ±20%
颜色与所代表的数字对应关系(四色环)

## Slide 16
由色环写出阻值 |  |  |  | 由阻值写出色环 |  |  | 
色 环 | 阻值 | 色 环 | 阻值 | 阻值Ω | 色环 | 阻值kΩ | 色环
棕黑黑 |  | 棕黑红 |  | 0.5 |  | 2.2 | 
红黄黑 |  | 绿棕棕 |  | 1 |  | 43 | 
黄红黑 |  | 棕黑红 |  | 32 |  | 2 | 
红红红 |  | 棕绿棕 |  | 120 |  | 5 | 
黄黄黄 |  | 黄黄棕 |  | 340 |  | 2.5 | 
绿黄紫 |  | 绿紫黄 |  | 345 |  | 3.8 | 
紫黄绿 |  | 橙黄金 |  | 654 |  | 6.2 | 
绿橙黄 |  | 红白金 |  | 210 |  | 5.6 | 
蓝橙黄 |  | 橙黄灰 |  | 100 |  | 8.2 | 
黄绿橙 |  | 绿橙灰 |  | 200 |  | 10 | 
注：上表中，标识误差级别（误差环）未标出，均为±10%误差。
两位有效数的电阻值，用前三个色环来代表其阻值
三位有效数的电阻值，用前四个色环来代表其阻值
电阻识别、测量技能训练表

## Slide 17
电阻的标称阻值是指电阻器表面所标的阻值，是按照国家规定的阻值系列标注的。见表所示。
阻值系列 | 允许误差 | 偏差等级 | 电阻标称值
E24 | ±5% | I | 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
E12 | ±10% | Ⅱ | 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
E6 | ±20% | Ⅲ | 1.0 1.5 2.2 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
使用时，将表中的数值乘以10、100、1000、……，一直到10n(n为整数)就可成为这一阻值系列。如E24系列中的1.5就有1.5Ω、15 Ω 、150 Ω 、1.5k Ω 、150k Ω等。
100 Ω
100 ±10% Ω
90 100 110
108 120 132
73.8 82 90.2
电阻的标称阻值

## Slide 18
电阻器的测量方法：
电阻电桥法 根据欧姆定理计算 ( R = U/I )
欧姆表测量 万用表欧姆挡测量
万用表欧姆挡测量：
第一步：将波段开关置于欧姆挡适当量程
第二步：将表笔短接后调零
第三步：测量
1k

0
调零
正确的测量方法

0

不正确的测量方法
？
因为造成了人体电
阻与被测电阻并联

0
电阻的测量
R1/R3=R2/R4

## Slide 19
一般来说，元件安装时要与线路板留出一定距离，避免出现问题。
基本元件的安装与使用

## Slide 20
当导体中有交流电或者交变电磁场时，导体内部的电流分布不均匀，电流集中在导体的“皮肤”部分，也就是说电流集中在导体外表的薄层，越靠近导体表面，电流密度越大，导体内部实际上电流较小。结果使导体的电阻增加，使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应(skin effect)。
趋肤效应

## Slide 21
3瓦以上电阻的安装
正确
不正确
正确
不正确
普通电阻的安装
比较几种元件的安装

## Slide 22
电容的安装
高度不齐
不规范
未成型
且管脚
高度高

## Slide 23: 欧姆定律和理想电流电压曲线
欧姆定律：在同一电路中，通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比，跟这段导体的电阻成反比
理想的I-V曲线
VA
VB
或
Notes: 乔治·西蒙·欧姆, 1787年3月16日生于德国,一个天才的研究者
1、灵巧的手艺是从事科学实验之本
欧姆的家境十分困难，但从小受到良好的重陶，父亲是个技术熟练的锁匠，还爱好数学和哲学。父亲对他的技术启蒙，使欧姆养成了动手的好习惯，他心灵手巧，做什么都像样。
物理是一门实验学科，如果只会动脑不会动手，那么就好像是用一条腿走路，走不快也走不远。欧姆要不是有这一手好手艺，木工、车工、钳工样样都能来一手，那么他是不可能获得如此成就的。
在进行了电流随电压变化的实验中，正是欧姆巧妙地利用电流的磁效应，自己动手制成了电流扭秤，用它来测量电流强度，才取得了较精确的结果。

## Slide 24: 电容

## Slide 25: 电容
电容器是储能元件，由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成
字母 C表示
单位是法拉(F)

## Slide 26: 常见电容

## Slide 27: 电容正负极
正
正
正
正

## Slide 28: 双极性电容

## Slide 29: 电容过压、放电

## Slide 30: 电容值表示法
（1）直标法：表面印有电容值
（2）数码法：三位代码“XXY”表示，前两位数字表示有效数，后一位数字表示乘指数10的n次方,单位为pF。当Y= 9时，对应前述n = -1；当Y= 8时，对应前述n = -2；当Y=1，2，3，4，5，6，7时，Y就等于n；若Y=0，同直标法。
473->47X103=47 000pF=0.047uF
104->10X104=10 0000pF=0.1uF
229->22X10-1=2.2pF=2.2X10-6uF
200->200pF
不带小数点，不带单位，单位为pF
带小数点，不带单位，单位为uF
法拉(F)、毫法（mF）、微法（uF）、纳法（nF）、皮法（pF）、飞法(fF)
B±0.1%、C±0.25%、D±0.5%、F±1%、J±5%、K±10%、M±20%、Z+20%-80%

## Slide 31: 电容的用途
吸收电路中的干扰脉冲信号，平滑浪涌电流，存储电能等。
  储能：储存电能，用于必须要的时候释放
  滤波：降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出
  隔直流：阻止直流通过而让交流通过
  耦合：作为两个电路之间的连接，允许交流信号通过并传输到下一级电路
  去耦（旁路）：为电路中某些并联的元件提供低阻抗通路(去掉有害成分)
  …

## Slide 32: 电路基础
金属导线和电气、电子部件组成的导电回路——电路, 它将系统表示为由节点连接的组件, 电流流经元件, 电压产生于元件间
电路是非常重要且有用的
  可以用作复杂系统的模型
    生物模型
    热力学模型
    流体模型
  可以用在物理系统
    能源(电源、变压器、 电线等)
    电子设备(手机、电脑设备等)
    传感器(声呐、葡萄糖传感器等)
Notes:   可以用作复杂系统的模型
    生物模型
    热力学模型
    流体模型
  可以用在物理系统
    能源(电源、变压器、 电线等)
    电子设备(手机、电脑设备等)
    传感器(声呐、葡萄糖传感器等)

## Slide 33: 电路基础
节点:通过导线连接的所有点，在电线上的任何地方都有相同的电压。
支路: 在两个节点之间的电路元素
回路: 在同一个开始节点结束的任何电路分支。
节点1
节点2
节点3
回路
练习

## Slide 34: 电路基础——电流和电压方向
如果在一个方向上的电流流动被定义为+I，则在另一个方向上流动是-I。
电压降也是有方向的
从A到B的电流
从B到A的电流
电压降从A到B的电流
电压降从B到A的电流

## Slide 35: 电路基础
  例如：手电筒
我们可以把手电筒表示为连接电阻（灯泡）的电压源（电池）。
电压源在电阻器上产生电压V，通过电阻器产生电流I。

## Slide 36: 电路基础
  例如：有髓神经纤维
树突
细胞体
节间
郎飞节
  有髓神经纤维
轴突
  有髓神经纤维模型
节间
郎飞节
节间
郎飞节
节间

## Slide 37: 电路基础
复杂的电路分析比较复杂，但可以应用结构方程和两种守恒定律进行系统分析。
由4个节点和六个分支组成的电路
基尔霍夫电流定律 (KCL)
基尔霍夫电压定律 (KVL)

## Slide 38: 电路基础——KCL
  基尔霍夫电流定律
电子既不能被创造也不能被毁灭，如果它离开某个地方，它就必须去别的地方。
KCL:在所有时刻进入和离开节点的所有支路电流的代数和都为零。
由KCL
或
节点

## Slide 39: 电路基础——KCL
这里有两个节点, 每一个的净电流必须为零。
对于顶部节点: +=0.
对于底部节点同理.
对于每一个节点都必须满足KCL要求.
对于每个节点我们能写出下面关系式:
+

## Slide 40: 电路基础——KVL
  基尔霍夫电压定律
KVL: 在任何时刻，所有闭合回路的电压之和为零
例如

## Slide 41: 电路基础——KVL
在任何时刻，所有闭合回电压的代数和为零
节点1
节点2
节点3
回路3
回路2
回路1

## Slide 42: 电路基础——电路分析
  KVL 例子
Step 1 : 确定回路
Step 2 : 写出回路方程
Step 3 :用电流表示回路电压
Step 4 :所有环路电流（节点电压）都可以被解决
节点1
节点2
节点3(GND)
回路2
回路1
I1
I2

## Slide 43: 电路基础——电路分析
  带数值例子
解
节点1
节点2
节点3(GND)
回路2
回路1
I1
I2

## Slide 44: 电路基础——电路分析
  KCL 例子
Step 1 : 确定节点和定义电流方向(其中一个节点可以设为0或地)
Step 2 : 写出节点方程
Step 3 :用节点电压表示分支电流
Step 4 : 用源电压消去节点电压
节点1
节点2
节点3(GND)
IV
IR3
IR1
IR2

## Slide 45: 电路基础——电路分析
  带数值例子
解
节点1
节点2
节点3(GND)
  KCL

## Slide 46: 电路基础——电路分析
  选择不同的地的结果
节点3(GND)
节点3
节点1
节点2
节点1
节点2(GND)

## Slide 47: 电路基础——电路分析
  简化程序
与电压源并联的所有支路电压都是已知的
已知电流源串联的所有支路电流
对于串联电阻，用等于所有电阻之和的总电阻代替它
并联电阻也可以按下面形式合并

## Slide 48: 电路基础——电路分析
给定一个电路，电路分析是通过网络中的各个元件查找电压和电流的过程。
我们可以用KCL和KVL来帮助我们分析电子网络系统

## Slide 49: 电路基础——电路分析
Step 1 : 确定回路
Step 2 : 写出回路方程
+
-
=
+
+
=
+
+
=

## Slide 50: 电路基础——电路分析
Step 3 :用节点电压表示分支电流
+
-
=
+
+
+
+
=
=
I1
I3
I2

## Slide 51: 电路基础——电路分析
重写方程
解I1, I2和I3
计算三个节点电压和6个分支电流